## Slide 1
一、什么是因特网因特网是最大的互联网
因特网：1、一个把各个网络连接起来的网络，由许多计算机和电缆组成。
2、因特网描述为应用程序的平台
万维网：一个许多相互连接的超文本组成，通过互联网访问。
具体构成：世界范围的计算机网络。（主机或端系统）
端系统通过通信链路和分组交换机连接在一起

## Slide 2
通信链路（物理媒介）：同轴电缆，铜线，光纤，无线电频谱……
分组交换机：路由器，链路层交换机……
路径：一个分组经历的一系列通信链路和分组交换机。
ISP(Internet service provider)：英特网服务提供商
TCP(transmission control protocol)：传输控制协议
IP(Internet protocol)：网际协议
IETF(Internet Engineering Task Force)：因特网工程任务组，其标准文件称为请求评论

## Slide 3
分布式应用程序：涉及多个相互交换数据的端系统的应用程序。
套接字接口：规定了运行在一个端系统上的程序请求因特网基础设施向运行在另一个端系统上的特定目的地程序交付数据的方式。
协议(protocol)：定义了两个或多个通信实体之间交换的报文的格式和顺序，以及报文发送和/或接受一条报文或其他事件所采取的行动
接入网：将端系统物理连接到其边缘路由器的网络
DSL(Digital Subscriber Line)：数字用户线

## Slide 4
家庭接入种类
一、数字用户线DSL：与位于电话公司的本地中心局中的数字用户接入复用器(DSLAM)
交换数据，家庭的DSL调制解调器得到数字数据后转换为高频音，通过电话线传输给本地中心局（双绞铜线）
二、电缆：利用有线电视公司现有的有线电视基础设施。光纤和电缆(混合光纤同轴系统，HFC)，在电缆头端，电缆调制解调器端接系统(CMTS)与DSL的DSLAM有类似的功能,CMTS将网络划分为上行和下行两个信道，下行比上行快。（用户之间会相互影响网速）（混合光纤同轴=光纤+同轴电缆）
三、光纤到户FTTH(Fiber To The Home)：两种分配体系，有源光纤网络AON，无源光纤网络PON （光纤）
四、拨号：56kbps，与DSL是同样的模式（双绞铜线）
五、卫星(在无法提供DSL、电缆、FTTH的地方)，1Mbps（卫星无线电频谱）

## Slide 5
企业(和家庭)接入：以太网和WIFI
局域网：以太网：以太网用户使用一条双绞铜线与一台以太网交换机相连。(网线)
WIFI：基于IEEE的802.11技术的无线LAN接入
物理媒体：导引型媒体：双绞铜线，同轴光缆，多模光纤维，陆地无线电频谱，卫星无线
电频谱（人工成本远高于材料成本）
非导引型媒体：电波在空气中传播，无线局域网，数字卫星频道

## Slide 6
物理媒体
双绞铜线：两根绝缘的铜线绞合而成，近距离，百米之类
同轴光缆：两个同心铜导体，高速，能被用作引导性共享媒体，许多端系统能直接与电缆
相连，每个端系统都能接受由其他端系统发送的内容
光纤：光纤是一种细而柔软的、能够引导光脉冲的媒体，高速
陆地无线电信道：三类：很短距离、局域、广域
卫星无线电信道：光域，覆盖广

## Slide 7
存储转发传输
排队时延和分组丢失：每台分组交换机有多条链路与之相连，对于每条相连的链路，该分组交换机具有一个输出缓存也叫输出队列，除了存储转发延迟外，还有排队延迟，因为存储队列大小有限，当充满时会溢出，造成分组丢失(随机的，可能是已经到达的分组或者已经排队的分组)对于路由器来讲，输入速率大于输出速率会有问题。
存储转发传输机制：多数分组交换机在链路的输入端使用存储转发传输机制。存储转发机制是指在交换机能够开始向输出链路传输该链路传输该分组的第一个比特之前，必须接收到整个分组
存储转发延迟：例如：一个L比特的分组，链路传输速率为R，则存储转发延时为2L/R,如果有N条链路(非并列)则存储转发延迟为NL/R

## Slide 8
转发表和路由选择协议
每个端系统具有个称为 IP地址的地址。当源主机要向目的瑞系统发这个分组时， 源在该分组的首部包含了目的地的P地址。当一个分组到达网络中的路由器时，路由器检在该分组的目的地址的一部分， 并向一百相邻路由器转发该分组。更特别的是，每台路由器具有一个转发表，用于将目的地址(或目的地址的部分) 映射成为输出链路。当某分组到达一台路由器时， 路由器检查该地址，并用这个目的地址搜索其转发表，以发现适当的出链路。路由器则将分组导向该出链路。
端到端选路过程可以用一个不使用地图而喜欢问路的汽车驾驶员来类比。
例如，假定Joe驾车从费城到佛罗里达州奥兰多市的Lakeside Drive 街156号。Joe 先驾车到附近的加油站，询问怎样才能到达佛罗里达州奥兰多市的Lakeside Drive 街156号。加油站的服名员从该地址中抽取了佛罗里达州部分，告诉Joe他需要上1-95南州际公路，该公路恰有一个邻近该加油站的人口。他又告诉Joe, 一且到了佛罗里达后应当再问当地人。于是，he上了1-95南州际公路，直到达佛罗 里达的Jaorsie,在那里他向另一个加油站服务员问路。该服务员从地址中抽取了奥兰多市部分，告诉Joe他应当继续沿1-95 公路到Don标难，然后再问其他人。在Doyou海滩，另一个加油站服务员也抽取该地址的奥兰多那分，告诉.应当走14公路直接前往奥兰多。Joe走了14公路，并从奥兰多出口下来告许户限个加油站的服务员期间， 这时该服务员抽取该地址的Laeide Dineta告诉了Joe到Lakeide Drive 必须要走的路。且Joe到达了Lkeide Dive,他向一个骑自任的为山，和同了9过日的质的方法。， 这个钱F执款广该地址的5特部分，开布不中国屋的方向。Joe最后到达了最终目的地。在上述类比中，那些加油站服务员和骑车的孩子可类比为路由器。

## Slide 9
电路交换
通过网络链路和交换机移动数据有两种基本方法：电路交换，分组交换。
在电路交换网络中，在端系统间通信会话期间，预留了端系统间沿路径通信所需要的资源(缓存、链路传输速率)。
频分复用(FDM)：对于FDM链路的频谱有跨越链路创建的所有链接共享，在连接中链路为每条连接专用一个频谱。
时分复用(TDM)：时间被划分为固定时期的帧，并且每个帧又被划分为固定数量的时隙，当网络跨越一条链路创建一条连接时，网络在每个帧中为该连接指定一个时隙，这些时隙专门由该连接单独使用，一个时隙(在每个帧内)可用于传输该连接的数据。
静默期：预留路径空闲的时候
分组交换与电路交换的对比见网络或者数P21。